## Slide 1
当前ST_CTRL_LOG_INFO类型的记录了所有log的变量g_stCtrlLogInfo，共包含70个浮点数，占280 Byte空间。前50个为公共使用，后20个为个人自由设定。
公共类 - 输入：
float32[0 ~ 9]: CAN输入监测。方向盘转角，车速，轮速(仅取两轮)，轮向，挡位，其他部件控制器(ESP, EPS, VCU等)的状态取与值。
float32[10~ 29]: Path Planner输入监测。
  PathInfo: Path总数，PathID，当前Path总点数，挡位指令，路径点间距，库位类型，路径有效Flag，路径长度类型，重规划Flag，空间车位Flag。
  第一个点的X，Y，theta；最后一个点的X，Y，theta。
公共类 - 状态：
float32[30 ~ 39]: 状态机监测。ApaShell状态，CtrlSM状态，Peb状态，DR_X，DR_Y，DR_Theta，CtrlErrCode，泊入状态，巡航状态。
公共类 - 输出：
float32[40 ~ 49]: 输出监测。 Handshake, GearReq，ReqSpeed，ReqAccel，ReqSteer，ReqStopDistance。
自由类 – 自由设定：
float[50 ~ 69]: 自由设定。
Log介绍
Ctrl Log系统